如何在电脑和S5之间拷贝文件（适用于Windows7和Windows10）

- 为保证拷贝文件的顺利，请使用NTFS格式化mSATA固态硬盘

- 将mSATA固态硬盘插到S5的内置mSATA插槽固定好

- 开机后将S5和电脑处以同一局域网中

- 获取到S5的IP地址。可以从路由器查看，或者使用foobar2000中的UPNP服务查看（打开UPNPbrowser，右键选择auneS5，点击属性即可查看到，图中为192.168.1.17）。

- 打开我的电脑或者计算机

- 点击计算机位置，输入之前获得到的S5的”\\”+S5的IP地址.示例中输入：\\192.168.1.17回车即可

- 如果设置没有问题，即出现下面的界面

- 打开auneS5 mSATA，就可以在S5和电脑之间相互拷贝音乐了。